PLIEGO DE CONDICIONES SISTEMA BAOBAB

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

1.   Normativa DE APLICACIÓN.

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAA. Cubiertas: Azoteas ajardinadas.

- NTJ 11C Cubiertas verdes.

2.   MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

2.1. Impermeabilización con membrana L+S Protect:

- El producto se esparcirá con rodillo, brocha o pistola airless (Tipo Graco GH833).

- Se aplicarán dos capas espaciadas por un intervalo de tiempo de un día, para permitir el total secado de la superficie.

- El rendimiento total será de 1,5-2Kg/m2.

- No se apoyará ningún elemento en el soporte mientras la capa permanezca húmeda.

- Deberán reforzarse los puntos singulares.

2.2. Impermeabilización con EPDM:

- Se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos, y disolventes.

- Se tendrá en cuenta las incompatibilidades químicas con impermeabilizaciones consistentes en láminas asfálticas y másticos modificados de base alquitrán, pudiendo ser necesario la eliminación total o utilizar capas separadoras adecuadas.

3.   Criterio de medición en proyecto.

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

4.   CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE:

- Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

- Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES:

- Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

DEL CONTRATISTA:

- Se comprobará la aceptación previa por parte del fabricante de la solución constructiva adoptada.

5.   PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN.

5.1. Fases de ejecución:

- Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.

- Colocación de la capa separadora y antipunzonante (en caso de ser necesaria).

- Instalación de la impermeabilización.

- Colocación de la capa separadora.

- Colocación de la capa drenante y retenedora de agua.

- Instalación de la capa absorbente y filtrante.

- Colocación del sustrato y realización de la plantación.

- Relleno del espacio entre el borde de la cubierta y la vegetación con grava.

5.2. Condiciones de terminación:

Serán básicas las condiciones de estanqueidad.

6.    Criterio de medición en obra y condiciones de abono

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Se deben incluir las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que limitan dicha superficie.

7.    Conservación y mantenimiento

- Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la colocación del sustrato.

- Se evitará la colocación de cualquier elemento no previsto en proyecto que pueda perforar la impermeabilización.

- Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa vegetal.